## Slide 1
楽器用Arduino
指揮者用Arduino
楽器用PC(Processing)
analogWriteでR,G,Bの値をフルカラーLEDへ送信
受光素子が受けとったR,B,G値をanalogReadで受信
USBで接続し，
シリアル通信
Serial.writeで送信．
sirialEvent()で受信．
・音程
・音の長さ
・テンポ情報
音程どんな形で送信するのか
長さはどうやって処理するのか(前言ってくれてた前回のテンポを参考に長さを決める)
楽譜情報は楽器用arduinoに入っているためどうやって送信するのか
・R,G,B値
・RBGの強さ
どうやって一定間隔で
LEDを光らせるのか
点滅色の入れ替わり

## Slide 2: 通信の方法と内容
指揮者用Arduinoと演奏者用Arduino間のLEDでの通信
  指揮者用のArduinoのフルカラーLEDで色を出力し，演奏者用Arduinoに繋いだカラーセンサで受け取り通信する．
  この時送信する内容はテンポ，誰が次のテンポを受け取った時に始めるかを送る．
演奏者用ArduinoとProcessing間でのシリアル通信
  演奏者ArduinoとPCをUSB Type-Cで接続し，Processing側でArduinoのシリアルポートと接続しシリアル通信を行う．
  Arduino側はserial.write()関数を用いてデータを送信し，Processing側では1バイトのデータが届いた時に動くserialEvent()関数を用いて送受信を行う．
  Processingへは演奏する音程，長さ，テンポ(テンポLED情報の間隔)を送る．

## Slide 3: LEDライトの状態ごとに何の信号とするのか(数値的に)
・次のテンポLEDから曲をスタートする合図(楽器*4)
・テンポ用発光
5種類のRGBパターン?
テンポの取り方
パルス波的な信号をanalogReadで取得．脈拍のように下がる時の最大値を音の大きさとする
どうやって電圧値を一瞬だけ上げて下げるか 何かで時間をとってあげてその時間を過ぎたらpinの電圧を下げればよい．(外部割り込み使えない+loopの中の判定式で信号を取得する場合.短すぎるとanalogReadのタイミングで取り逃がす == 受け取り側の1Loop以上の長さ)
(赤がテンポで，青緑00以外のサンパターンはできる)ここ確認したい
外部割り込みはLOW, CHANGE, RISING
FALLINGのときだけ発生させられる．
そのため，analogReadで取得するから無理．
アナログかデジタルか．どういう状態をどのパターンとするか

## Slide 4: 発表来週 計画発表
題目申請 今日17:00まで
計画発表: 題目申請 来週の計画書，設計書は全て同じ題目(タイトルにする)

## Slide 5: 役割分担
システムの役割分担
単体，結合テスト，システムテスト
結合テストで作成できたものが動くのかのテスト(毎週)

## Slide 6: 必要な機材
どの構成要素・役割に何が必要かまとめる
全てで共通のもの
Arduino *5
ブレッドボード
PC processing..
指揮者に必要なもの
演奏者に必要なもの